Краткое руководство 45-мм противотанковой пушки

Тактико-технические характеристики 45- мь пушки образца 1937 года:

Калибр - 45 мм;

Масса в боевом положении – 560 кг;

Масса в походном положении: 1200 кг;

Начальная скорость снаряда – 760 м/с;

Угол вертикальной наводки – от -8° до 25°;

Угол горизонтальной наводки – 60°;

Скорострельность – 15-20 выстрелов в минуту;

Максимальная дальность стрельбы – 4400 м;

Максимальная дальность прямого выстрела – 850 м;

Бронепробиваемость по нормам – 28-40 мм (на дальностях 500 и 1000 м);

Вес бронебойного снаряда – 1430 г.

Расстановка номеров расчѐта у орудия в бою (схема)

1 – Командир орудия

2 – Наводчик орудия

3 – Замковый

4 – Заряжающий

5 – Снарядный (ящичный)

| Номер расчета | Звание | Обязанности в бою |
| --- | --- | --- |
| Командир орудия |  | Руководит боем орудия и расчѐтом, следит за полем боя, даѐт и передаѐт команды орудийному расчѐту, указывает на цель, вычисляет поправки, прицел, угол наведения, определяет тип, вид боеприпаса, осуществляет общее руководство действиями расчѐта. |
| Наводчик |  | Наводит орудие на цель с помощью прицельных приспособлений, с помощью рычага или кнопки производит выстрел орудия. В случае гибели командира заменяет его. |
| Замковый |  | Открывает клиновой затвор орудия после выстрела, следит за правильностьюпосадки снаряда в казѐнную часть орудия, рапортует о расстоянии отката орудийного ствола после выстрела и чистоте ствола, в случае заклинивания (застревания) гильзы в казѐнной части орудия, с помощью разрядника черезствол выталкивает гильзу наружу. |
| Заряжающий |  | Вкладывает в казѐнную часть орудия снаряд, (затвор полуавтоматический, закрывается автоматически после досылания снаряда в казѐнную часть), следит за правильностью типа и вида боеприпаса, трубки. |
| Ящичный |  | При орудии двое снарядных (ящичных): устанавливают тип, вид взрывателя, трубку, подают Заряжающему снаряды, уносят с позиции отстрелянные гильзы, готовят снаряды к выстрелу, в том числе моют и протирают их перед боем. Исполняют обязанности ПравИльных: По указанию Наводчика разворачивает орудие в сторону цели (производит грубое наведение на цель) с помощью станин, при выстреле удерживают станины собственным весом, тем самым сохраняя орудие в устойчивом положении, при подготовке орудийной позиции рыхлят землю под сошники станин орудия. |